## Slide 1: CDK For Beginners
Eine kurze Einführung mit Beispielen
Gupta Entwickler-Konferenz München 2001
Sven O. Rimmelspacher
Component Developer’s Kit

## Slide 2: Übersicht
Was ist das CDK?
Interfaces
  Outline Interface
  Runtime Inspector Interface
  Notification Interface
SAL-CDK vs. C++-CDK
  Aufbau SAL-CDK
  Aufbau C++-CDK
Beispiele

## Slide 3: Was ist das CDK?
Das CDK ist eine objektorientierte Bibliothek, mit der man das gesamte Environment und den Code von SQLWindows ansprechen und manipulieren kann
Das CDK muss zusätzlich über die Enterprise Options installiert werden
Es gibt eine SAL- und eine C++-Version, die zwar grundsätzlich die gleiche Funktionalität bieten, sich jedoch technisch unterscheiden (wie wir noch sehen werden)
Achtung! Von der C++-Version wird seit CTD2000 der Sourcecode nicht mehr mit ausgeliefert!

## Slide 4: Was mache ich damit überhaupt?
Man kann es z. B. verwenden für
  Werkzeuge für Programmierer
  Komponenten
  Anpassungen der Entwicklungsumgebung
  Automatische Codegenerierung
  usw.
Ja, ja, es gibt auch ein paar Beispiele

## Slide 5: CDK Interfaces
Es gibt drei Interfaces für das CDK
Outline Interface
Runtime Inspector Interface
Notification Interface

## Slide 6: Outline Interface
Klassen und Funktionen zur Manipulation von SQLWindows-Programmen
Man muss den Aufbau von SQLWindows-Programmen kennen, also die Hierarchie des Outline und der Controls
Lesender und schreibender Zugriff ist möglich
Elemente können verändert, hinzugefügt oder gelöscht werden
Anwendungsbereiche: Codegeneratoren, Dokumentationstools, Text-Extraktoren, etc.

## Slide 7: Runtime Inspector Interface
Mit diesem Interface kann man den Zustand und die Properties von Elementen (also Objekte wie Pushbuttons, Listboxen usw.) zur Laufzeit abfragen und manipulieren
Möglichkeit zum Logging und Tracen aller Statements ohne zusätzliche Debug-Statements im Code
Anwendungsbereiche sind: Debugging, Trace Tools, Profiler, usw.
Allerdings gibt es in diesem Bereich viele Tools und andere technische Lösungen, so dass dieses Interface eher weniger genutzt wird

## Slide 8: Notification Interface
Dieses Interface erlaubt einem Programm, mit Events darüber informiert zu werden, wenn der Outline-Focus geändert wird oder Manipulationen (Löschen, Ändern, Hinzufügen usw.) des Outline stattfinden
Wird so ein Event ausgelöst kann man im Anschluss z. B. wiederum das Outline Interface verwenden, um Code hinzuzufügen o. ä.
Bekanntestes Beispiel für dieses Interface ist IntelliSal, das auf die verschiedensten Aktionen während des Codierens reagiert

## Slide 9: CDK-Struktur nicht-visuelle Klassen
Die Objekthierarchie der nicht visuellen Klassen
Die Klasse cdkItem enthält alle Basisfunktionen
Die abgeleiteten Klassen enthalten alle Spezialfunktionen sowie ggf. überladene Funktionen für das jeweilige Objekt
Z. B. gibt es in der Klasse cdkConstant die Funktionen SetConstValue() und GetConstValue()

## Slide 10: CDK-Struktur visuelle Klassen
Objekthierarchie der visuellen Klassen
Bis auf die Statics sind alle von cdkWindow abgeleitet
Fenster und Tabellen sind alle Container
Es ist natürlich kein Problem eigene Klassen abzuleiten und mit eigenen Funktionen zu erweitern

## Slide 11: Aufbau SAL-CDK
Mit den Konstanten werden die einzelnen Typen der Outline-Items (Code-Zeilen) identifiziert (es gibt Lücken, manche muss man selbst definieren)
Für jedes Objekt gibt es eine Funktionsklasse
Die Funktionsklassen sind Wrapper um die Funktionen in den jeweiligen CDK-DLLs
Number: CDK_IT_AbsScreenLocation = 0x001A
Number: CDK_IT_AccesoriesEnabled = 0x0194
Number: CDK_IT_ActionsBlock = 0x0046
...
Functional Class: cdkActionBlock
Functional Class: cdkActiveX
Functional Class: cdkApplication
...
Functional Class: cdkVariable
Functional Class: cdkWindow

## Slide 12: Aufbau C++-CDK
Das C++-CDK ist (zumindest teilweise) sehr ästhetisch nach objektorientierten und standardisierten Design Patterns aufgebaut, die man z. B. bei Erich Gamma in seinem Buch Design Patterns nachlesen kann
Diese Patterns sind u. a.
  Iterator
  Visitor
  ...
Teilweise veraltet im Vergleich zum SAL-CDK
Der Sourcecode wird nicht mehr ausgeliefert!
Später sehen wir ein konkretes Beispiel

## Slide 13: Beispiele
Mit der Installation von CTD können einige CDK-Beispiele mit installiert werden, mit denen man das CDK sehr gut verstehen und lernen kann
Beispiel-Anwendungen sind:
  Erzeugen und Manipulation von Controls
  Entfernen von Debug Code
  Runtime Inspector
  Klassendokumentation
  Notify-Beispiel für Benutzereingaben
  Quick Object-Beispiele
  Und noch einige mehr

## Slide 14: Beispiel 1: Properties
Mit diesem Beispiel-Programm werden die Properties TooltipText und StatusText für ein Control über einen Dialog eingestellt
Wird ein Control erstellt (z. B. ein Datenfeld) wird der Property-Dialog aufgerufen, man gibt die Daten ein und die Properties werden erzeugt
Zur Laufzeit wird auf die Properties zugegriffen und die Inhalte werden angezeigt
Vorteile
  Immer gleicher Ablauf
  Properties werden nicht vergessen
  Vereinfachung des Codes

## Slide 15: Beispiel 1: Property-Anwendung
Application Actions
On SAM_AppStartup
! init
Call CDK_App.InitializeFramework()
Call CDK_App.DisplayModalWindow()
On SAM_AppExit
Call CDK_App.CloseApp()
Call CDK_App.CloseFrameWork()
Und weiter unten
Data Field: dfTooltipText
Data Field: dfStatusText
Pushbutton: pbOk
On SAM_Click
! init object instance
Call aWindow.InitializeFromObject( CDK_Window )
! set the properties, just invent the names!
Call aWindow.SetStrProperty( „TooltipText", dfTooltipText )
Call aWindow.SetStrProperty( "StatusText", dfStatusText )

## Slide 16: Beispiel 1: Host-Anwendung I
In der Host Anwendung definieren wir eine Klasse ...
Data Field Class: cDf
On SAM_Create
! retrieve and init the properties
Call SalWindowGetProperty( hWndItem, "TooltipText", m_sTooltip )
Call SalWindowGetProperty( hWndItem, "StatusText", m_sStatus )
Call TTAddTool( hWndItem, m_sTooltip, m_sStatus )
... und rufen den QuickObject
Editor zum Einstellen der
Property-Anwendung auf
(Menü Component|QuickObject Editor)
CDK_App.DisplayModalWindow() ruft dieses Fenster auf

## Slide 17: Beispiel 1: Host-Anwendung II
Beim Erzeugen einer Instanz der Klasse
wird der der Klasse zugeordnete
Property-Dialog automatisch aufgerufen
und über die Funktionen das Property
des aufrufenden Controls erzeugt
Alternativ kann der
Property-Dialog auch
über das Kontextmenü
aufgerufen werden,
das einen neuen
Eintrag enthält

## Slide 18: Beispiel 1: Host-Anwendung III
Beim Ausführen der Host-Anwendung kann das Programm auf die so erzeugten Properties zugreifen und damit arbeiten
An diesem einfachen Beispiel kann man zeigen, wie schnell und effektiv man solche Properties erzeugen kann
Dieses Prinzip ist natürlich auf beliebige andere Möglichkeiten portier- und erweiterbar

## Slide 19: Beispiel 1: Host-Anwendung IV
Die Properties werden dauerhaft im Code gespeichert.
Man kann die Einträge im Text-Modus einer SQLWindows-Datei finden
.head 4 - Property Template: Example1Prop.exe,
dlgTooltipStatusProps,Tooltip and Status Text,,Y,N
.data CLASSPROPS
0000: 5374617475735465 7874001300536563 6F6E642053746174 7573205465787400
0020: 00546F6F6C746970 54657874000F0053 65636F6E6420546F 6F6C746970000000
0040: 000000
.enddata
2. Infos in der Instanz im Hex-Format, hervorgehobener Text ist z. B. unser Tooltip-Text Second Tooltip
1. Infos in der Klasse (Verweis auf Editor, Menütext, usw.)

## Slide 20: DEMO

## Slide 21: Beispiel 2: Notify I
Dieses Beispiel wird mit den CDK-Samples mitgeliefert und zeigt auf einfache Art und Weise, wie das Notify-Interface genutzt werden kann
Zuerst installieren wir ein neues User-Tool
Das Programm heißt Notify.exe und wird mit dem Parameter $Outline aufgerufen, der an das Programm einen Handle auf den Outline übergibt (weitere Parameter siehe Dokumentation)

## Slide 22: Beispiel 2: Notify II
Beim Aufruf des Programms werden zwei Fenster angezeigt, die jede Aktion innerhalb des Outlines protokollieren

## Slide 23: Beispiel 2: Notify III
Die Fenster sind vom Typ cdkNotifyForm, eine Fensterklasse, die in tlnotify.apl definiert ist
Mit der Funktion SalOutlineAddNotifyWindow() wird ein Fenster registriert, das über die Events informiert wird
Diesem Fenster wird die Message SAM_ToolNotify bei jedem Event geschickt
wParam enthält Informationen über die Ereignisgruppe (TNG_*-Konstanten) sowie über das Ereignis selbst (TNE_*-Konstanten)
Im Falle eines Edit-Ereignisses, kann mit mit lParam und SalOutlineGetNotifyItem()das Item ermitteln und über die abstrakten Notify*()-Funktionen darauf reagieren

## Slide 24: DEMO

## Slide 25: Beispiel 3: Modifizieren von Code
SAL-Code kann direkt über ein Programm modifiziert werden.
Dies kann einerseits online, also aus dem zu ändernden Programm passieren, d. h. während des Editierens wird über eine andere Anwendung Code hinzugefügt (z. B. IntelliSal)
Alternativ kann man mit einem Programm eine SAL-Datei öffnen, Code-Elemente lokalisieren, lesen, schreiben, ändern, hinzufügen, löschen usw. und die geänderte Datei wieder speichern

## Slide 26: WERBUNG

## Slide 27: Beispiel 3: Kommentare I
Mit IntelliDoc ist es möglich, Kommentare aus einer SAL-Datei zu extrahieren und im HTML-Format strukturiert abzulegen. Diese Kommentare werden natürlich mit dem CDK gelesen
Die Kommentare können zusätzlich in IntelliDoc bearbeitet oder auch neue hinzugefügt werden
Im Beispiel (eine vereinfachte Version einer Funktion von IntelliDoc) wird ein Kommentar zu einem Parameter einer Funktion hinzugefügt und der Kommentar des zweiten Parameters der Funktion geändert.
Übrigens: IntelliDoc finden Sie bei der Ice Tea Group unter www.iceteagroup.com

## Slide 28: Jetzt geht's weiter

## Slide 29: Beispiel 3: Kommentare II
Function: Foo
Description: This function is modfied using the CDK
*Returns: TRUE if successful, FALSE if an error occurs
Returns
Boolean:
Parameters
String: sParameter1
String: sParameter2
! original comment of parameter 2
Static Variables
Local variables
Actions
Hier wird ein Kommentar eingefügt
Dieser Kommentar wird geändert

## Slide 30: Beispiel 3: Kommentare III
Local variables:
cdkItem: aDescription
cdkFunction: aFunction
Actions:
! open the file
If CDK_App.InitFromFile( "Example3Client.app" )
! get function object, we know the name in this example
If CDK_App.GetFunction( "Foo", aFunction )
Set sName = aFunction.GetText()
Call aFunction.GetReturnType( sRet )
! get description of function
If aFunction.GetFirstChild( aDescription )
Set sDesc = aDescription.GetText()
! read parameters
Set nParameters = aFunction.EnumParametersAndComments(
saParams, saTypes, saParamComments )
Lesen der Funktion und Parameter, Funktion etwas vereinfacht

## Slide 31: Beispiel 3: Kommentare IV
Die gelesenen Daten können in einfachen Dialogen nachbearbeitet werden
Hat man die Bearbeitung beendet, schreibt man die Änderungen zurück in die Quelldatei
String: sParameter1
! new parameter comment
String: sParameter2
! Modified comment of parameter2

## Slide 32: Beispiel 3: Kommentare V
! search for item
If CDK_App.GetFunction( "Foo", aFunction )
! Enumerate parameters (workaround, no such function exists)
Call CDKEnumObjectHandles( aFunction.m_hOutline , aFunction.m_hItem ,
CDK_IT_Parameters , oParams )
! now loop thru all the parameters
Set nI = 0
While nI < nParameters
If oParams[nI].GetFirstChild( aComment )
! yes, just change the text
Call aComment.SetText( saParamCom[nI] )
Else
! no, append new comment item
If oParams[nI].AppendItem( oParams[nI], CDK_IT_Comment, aComment )
! set text for comment
Call aComment.SetText( saParamCom[nI] )
Set nI = nI + 1
! Save changes and release file
Call CDK_App.SaveOutline( "Example3Client.app" )
Call CDK_App.CloseApp()
Achtung! Aus Gründen der Lesbarkeit vereinfacht!

## Slide 33: DEMO

## Slide 34: Beispiel 4: Alle Zeilen lesen I
Eine oft benötigte Funktion
Kann z. B. für das Extrahieren von Texten, von bestimmten Code-Zeilen (Debug-Code) oder Controls usw. verwendet werden
Diese Funktion ist überraschender Weise wesentlich einfacher als man denkt und dabei noch recht performant (keine Rekursion notwendig)

## Slide 35: Beispiel 4: Alle Zeilen lesen II
If CDK_App.InitFromFile( p_sFile )
! start at the top
Call CDK_App.GetTopItem( aItem )
! refresh the included libraries (needed if text mode)
Call CDK_App.RefreshLibraries( )
! get the outline and item handles
Set nOutline = aItem.GetOutline()
Set nItem = aItem.GetItem()
! as long as there is an item
While nItem > 0
! Initialize the item
Call aItem.Initialize( nOutline, nItem )
! get the type of the item (CDK_IT_CommentCont self-defined)
Set nType = aItem.GetItemType()
If Not aItem.IsReadOnly() And nType != CDK_IT_Comment And nType != CDK_IT_CommentCont And nType != CDK_IT_Description
! Now you can do something here with the item
! get the next item, undocumented function
Set nItem = SalOutlineNextLine( nOutline, nItem )

## Slide 36: DEMO

## Slide 37: Beispiel 5: C++-Beispiel
Verwendung der Design-Patterns Iterator und Visitor zur Textsuche im Code
Beispiel von Frank „IntelliSal“ Böttcher
Definitionen der verwendeten Design Patterns:
Iterator:
  An iterator provides a way to access the elements of an aggregate object sequentially without exposing it’s underlying representation
Visitor
  Represents an operation to be performed on the elements of an object structure. A visitor lets you define a new operation without changing the classes of the elements on which it operates

## Slide 38: Beispiel 5: Textsuche I
Die Definition des Visitors für einen Kommentar:
class CGCommentVisitor : public CGVisitor
{
public:
CString sSearch;
void Visit( CGItem &Item );
CGCommentVisitor( CString spSearch );
virtual ~CGCommentVisitor();
};

## Slide 39: Beispiel 5: Textsuche II
Die Implementierung der Klasse
CGCommentVisitor::CGCommentVisitor( CString spSearch )
{
sSearch = spSearch;
}
// This is called for every "visit", Set m_Done to TRUE to "stay"
void CGCommentVisitor::Visit( CGItem &Item )
{
m_Done = FALSE;
// get some information about the item
BOOL bComment = Item.GetItemType() == kIT_Comment;
CString sText = Item.GetTitle() + " " + Item.GetText();
// in this sample, we are searching for a text in a comment only
if ( bComment && sText.Find( sSearch ) > -1 )
m_Done = TRUE;
CGVisitor::Visit( Item );
}

## Slide 40: Beispiel 5: Textsuche III
Die Suche, hier: Suche von oben
// create a new visitor
CGCommentVisitor Visitor( sParameters );
CGApplication App( hOutline );
// start with top_item
CGItem Start;
App.GetTopItem( Start );
// create an iterator that checks each item
CGOutlineIterator OutlineIterator( Visitor, Start, FALSE );
while ( OutlineIterator.Iterate() )
{
// when its visitor breaks we found something, item is current
CString sFound = OutlineIterator.CurrentItem().GetTitle() + " " + OutlineIterator.CurrentItem().GetText();
MessageBox ( NULL, sFound, "OutlineIterator", MB_OK );
}

## Slide 41: Beispiel 5: Textsuche IV
Die Suche, drei Suchen hintereinander
Finde den ersten Kommentar vom Top Level Item aus, das den Suchtext enthält
Finde den ersten Kommentar vom markierten Outline Item aus, das den Suchtext enthält
Finde das erste beliebige Item vom markierten Outline Item aus, das den Suchtext enthält

## Slide 42: DEMO

## Slide 43: Zusammenfassung
Das CDK ist eine wertvolle Möglichkeit, Erweiterungen und Werkzeuge zu programmieren
Bei scheinbaren unerklärlichen Problemen nicht wahnsinnig werden; es gibt einige Bugs, dafür muss man Workarounds suchen oder Lösungen erfragen (Newsgroups!)
Aus den mitgelieferten Beispielen lernen
Mit IntelliSal fällt das Lernen viel leichter, da die vielen Funktionen (mit wie üblich unterschiedlichen Namenskonventionen) teilweise verwirrend sind

## Slide 44: Q & A
Noch Fragen?
It’s the question that drives us, Neo.
Trinity, The Matrix